ОКПД2 20.41.32.120                                                                              Группа У22

ОКС (71.100.40)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Нанопротэк» ____________ Салита И. И. «___» ____________ 2022 г. |
| --- | --- |

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ O2CLEAN

Технические условия

ТУ 20.41.32-004-70799482-2022

Введены впервые

Дата введения в действие -  «___» _________2022 г.

2022

Содержание

Назначение и область применения	3

1	Потребительские характеристики	4

2	Требования безопасности	8

3	Требования защиты окружающей среды	10

4	Правила приёмки	10

5	Методы контроля	12

6	Транспортирование и хранение	13

7	Указания по эксплуатации и утилизации	13

8	Гарантии изготовителя	14

Приложение А	15

Лист регистрации изменений	20

# Назначение и область применения

Настоящие технические условия (далее - ТУ) распространяются на гель для стирки универсальный т.м. O2Clean (далее по тексту – средства, продукция), представляющие собой водный раствор поверхностно-активных веществ, полезных добавок, душистого вещества и красителя.

Средство для стирки представляет собой однородную вязкую жидкость без посторонних включений, хорошо растворимую в воде.  Средство предназначено для использования в стиральных машинах любого типа и для ручной стирки. Легко и без остатка вымывается в процессе полоскания. Выпускается в виде готового к применению раствора.

Пример записи изделия при заказе:

«Гель для стирки универсальный O2Clean. ТУ 20.41.32-004-70799482-2022».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ Р 1.3.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении Б.

# Потребительские характеристики

  - Основные параметры и характеристики

    - Продукция должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 32479 (п. 3), Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 5 (подраздел I)), контрольным образца-эталонам и изготавливаться по технологической документации (рецептурам), утвержденным в установленном порядке.

    - Изготовление продукции должно осуществляться методами, обеспечивающими качественное проведение работ.

    - Основные органолептические и физико-химические характеристики моющих средств должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид, цвет, запах | однородная жидкость, без посторонних включений, цвет в соответствии с цветом красителя, запах в соответствии с ароматизаторами |
| 2. Показатель концентрации водородных ионов водного раствора с массовой долей 1% средства, ед. рН | 6,0-8,0 |
| 3. Пенообразующая способность: - высота столба пены, мм, не более или - максимальная высота пены, % шкалы, не более | 180 90 |
| 4. Плотность при температуре (20±0,1) °С, г/см3 | 0,900-1,310 |
| 5. Моющая способность по отношению к эталону, %, не менее | 60 |
| 6. Вымываемость из тканей (остаточное количество ПАВ в смывах после трехкратного ополаскивания) - для содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) - для содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | не более 0,5 мг/дм3 не более 0,1 мг/дм3 |
| 7. Биоразлагаемость, полная | не менее 60% (по двуокиси углерода) или не менее 70% (по общему органическому углероду) |

    - Средства в упакованном виде должны обладать стабильными физико-химическими свойствами.

    - По токсикологическим показателям продукция должна отвечать требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Приложение 5А Таблица 1 (п. 5.5, 5.5.1) к разделу 5 Главы II указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Допустимый уровень | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Острая токсичность при введении в желудок, DL50 | 4 класс опасности DL50 > 150 мг/кг |  |
|  | 4 класс опасности DL50 > 5000 мг/кг | для средств, предназначенных для стирки детских вещей |
| Ингаляционная опасность по степени летучести, C20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей или ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки | 4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных |  |
|  | 4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных | для средств, предназначенных для стирки детских вещей |
| Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы - на конъюнктиву глаза | 0 баллов 0-1 балла |  |
|  | 0 баллов 0 баллов | для средств, предназначенных для стирки детских вещей |
| Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочие растворы) | Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции |  |
| Сенсибилизирующее действие (рабочий раствор) | 0 баллов |  |
| Индекс токсичности | 70-120% | для средств, предназначенных для стирки детских вещей |
| Биоразлагаемость, полная | Не менее 60% (по двуокиси углерода или не менее 70% (по общему органическому углероду) |  |

  - Требования к материалам и сырью

    - Перечень сырья, применяемого для изготовления средств, приведен в Таблице 3.

Таблица 3

| Вода специально подготовленная | > 30% (до 100%) |
| --- | --- |
| комплекс ПАВ | 5-15% |
| активные добавки |  |
| ароматизатор |  |
| пищевой краситель |  |

    - Качество материалов и сырья должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами, паспортами, декларациями соответствия).

    - При отсутствии документов о качестве на компоненты, все необходимые испытания, включая гигиенические требования, должны быть произведены на предприятии-изготовителе средства.

    - Транспортирование и хранение материалов и сырья должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность их подмены.

    - Все материалы и компоненты, применяемые для изготовления и упаковывания продукции, должны пройти входной контроль в соответствии с действующими на предприятии правилами, исходя из указаний ГОСТ 24297.

  - Маркировка

    - Маркировка потребительской упаковки

      - Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по упаковке или этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.

      - Маркировка должна содержать:

- наименование страны изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;

- товарный знак

- наименование, включая торговое наименование;

- назначение, если это не следует из наименования;

- способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства;

- состав (в соответствии с приложением Б ГОСТ 32478);

- обозначение настоящих ТУ;

- описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 32478: сигнальное слово, краткая характеристика опасности, меры предосторожности (при необходимости);

- предупредительные надписи в виде текста или символов, пиктограмм;

- номинальное количество продукции в упаковке (массу или объем);

- условия хранения;

- срок годности: «Срок годности (месяцев, лет)» с указанием даты изготовления (месяц, год) или «Годен (или использовать) до (месяц, год)»;

- информацию о возможности утилизации тары после использования продукта и символ экологической маркировки (петлю Мебиуса) с указанием материала, из которого изготовлена тара.

      - Наименование продукции, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием страны изготовителя на русском языке.

      - Если после окончания срока годности продукция может быть использована при условии корректировки назначения и/или способа применения, то приводят соответствующую информацию.

    - Маркировка транспортной упаковки

      - Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименование, включая торговое наименование;

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес);

- идентификационные данные партии продукции;

- количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в потребительской упаковке (массу или объем);

- срок годности и дату изготовления или дату истечения срока годности (месяц, год);

- гарантийный срок хранения;

- условия хранения (при необходимости, в соответствии с требованиями технической документации).

      - Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Верх», «Ограничение температуры».

      - Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

  - Упаковка

    - Потребительская и транспортная упаковка должны обеспечивать безопасность и сохранность средств при транспортировании, хранении и использовании в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

    - Средства должны расфасовываться номинальным объемом 5 л в полимерные канистры, по действующей нормативной документации.

    - Допустимые отклонения массы нетто одной единицы продукции от номинального значения не должны превышать требования, установленные ГОСТ 8.579.

    - Канистры в количестве 8 шт. группируются в блоки и упаковываются в термоусадочную пленку по действующей нормативной документации.

    - Банки, флаконы или другая тара, с объемом средства от 0,2 до 7,0 л, упаковываются в ящики из гофрированного картона по действующей нормативной документации. Масса брутто должна быть не более 25 кг.

    - Для сборки потребительской тары в групповую упаковку следует применять картонные коробки, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 и ГОСТ 25776, или стрейч-плёнку.

    - Пакеты укладывают в поддон. По согласованию с заказчиком отгрузку продукции, сформированной в пакеты, допускается производить без поддонов.

    - Допускается использовать ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841 или ящики деревянные по ГОСТ 18573.

    - Допускаются другие виды упаковки продукции, обеспечивающие ее сохранность при транспортировании и хранении.

    - Тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических повреждений.

    - При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны производиться с учетом норм ГОСТ 15846.

  - Комплектность

    - Комплектность поставки продукции определяется условиями заказа и требованиями настоящих технических условий.

    - В комплект поставки продукции должна входить этикетка (ярлык), а также, при необходимости, информационный листок, определяющий назначение и правила применения продукции.

# Требования безопасности

- Средства относятся к трудногорючим и малотоксичным веществам.

- Класс опасности - 4 по ГОСТ 12.1.007.

- Средства должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 5 (подраздел I)).

- Продукция не должна причинять вреда здоровью человека, окружающей среде при использовании по назначению с учетом разработанных защитных мер и должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

- Безопасность продукции обеспечивается составом и рецептурой, с учетом назначения и способа применения и достаточностью разработанных защитных мер.

- При правильном хранении и эксплуатации средства не оказывают вредного воздействия на организм человека.

- В процессе производства и использования средства возможно выделение вредных веществ, концентрация которых не должна превышать ПДК в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

- Средства не должны оказывать раздражающее действие на кожу человека. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании внутрь – немедленно обратиться к врачу.

- Все работы по производству продукции должны проводиться в проветриваемых помещениях, или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2020.

- Общие требования безопасности к производственному процессу должны соответствовать СП 2.2.3670-20, ГОСТ 12.3.002.

- Технологическое оборудование для перемешивания жидких компонентов должно исключать утечку жидких компонентов.

- Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

- Требования к воздуху рабочей зоны и контролю за его состоянием - по ГОСТ 12.1.005, СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ 12.1.016; организация контроля – по СП 1.1.1058-01.

- В производственных помещениях должно быть обеспечено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

- Общие требования по обеспечению пожарной безопасности на производстве должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

- При возгораниях полимерной тары следует применять тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей.

- Соблюдение требований безопасности достигается выполнением соответствующих обязательных инструкций по технике безопасности и технологических процессов.

- К работе при производстве продукции допускаются лица, достигшие 18 лет.

- Для защиты кожного покрова работающих могут применяться защитные перчатки (рукавицы) по ГОСТ 20010 или дерматологические средства.

- При работе необходимо пользоваться средствами защиты и спецодеждой по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103.

- Требования к оборудованию по ГОСТ 12.2.003.

- Общие требования к электробезопасности на производстве по ГОСТ 12.1.019.

- Контроль требований электробезопасности по ГОСТ 12.1.018.

- Требования взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.010, электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018.

# Требования защиты окружающей среды

  - В процессе производства средств, сточные воды, содержащие токсические и загрязняющие вещества, отсутствуют, выбросы незначительны.

  - При производстве средств образуются возвратные технологические потери на всех стадиях производства.

  - Техническая вода от промывки технологических емкостей поступает в емкость временного хранения и используется в дальнейшем производстве согласно технологическому регламенту.

  - Твердые отходы в виде россыпей, сметок следует собирать не реже 2-х раз в сутки в специальный контейнер и использовать повторно.

  - В случае розлива компонентов продукции их необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать согласно СанПиН 2.1.3684-21.

  - При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ Р 58577 и ГОСТ 17.2.1.04.

  - Нормы ресурсосбережения по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

  - Утилизация отходов материалов согласно СанПиН 2.1.3684-21.

# Правила приёмки

  - Приемку продукции производят партиями.

  - Партией считают не превышающее одной сменной выработки количество продукции одного вида, одновременно предъявляемой к приемке, однородной по показателям качества, сопровождаемой единым документом о качестве.

  - Каждая партия продукции должна сопровождаться паспортом. Документ о качестве партии продукции должен содержать:

- наименование страны, предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

- объем (массу нетто) партии;

- дату изготовления (месяц, год) продукции;

- назначение;

- номер партии;

- номер паспорта и дату его выдачи;

- правила безопасного хранения, транспортирования;

- результаты проведённых испытаний;

- отметку о результатах проведённых испытаний, и подтверждение соответствия продукции настоящим техническим условиям по результатам контроля.

  - Приёмку продукции осуществляют по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний.

  - Органолептические показатели, показатель концентрации водородных ионов водного раствора средства (рН), плотность средства, объем средства в единице потребительской тары, отклонение от номинального объема, среднее содержимое партии, качество упаковки и правильность маркировки потребительской, транспортной тары и групповой упаковки контролируют при проведении приемо-сдаточных испытаний каждой партии средства.

  - Периодические испытания на соответствие остальным показателям таблицы 1 должны проводиться не реже одного раза в 3 года, а также при арбитраже и по требованию проверяющих служб.

  - Периодическим испытаниям подвергаются средства, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

  - Контролю маркировки, упаковки и комплектности подвергается 100 % продукции; для проверки качества готовой продукции на соответствие другим требованиям настоящих технических условий от каждой партии отбирают выборку от 3 % тарных мест, но не менее чем из 3 единиц.

  - При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю, проводят повторные испытания по этому же показателю от удвоенной выборки от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

  - Упаковочные единицы, из которых были отобраны точечные пробы, для восполнения массы до первоначальной, могут быть дополнены продуктом той же партии.

  - Токсикологические характеристики продукции проверяются при их постановке на производство, а далее – с периодичностью, утверждённой уполномоченными органами в установленном порядке.

  - Сертификационные испытания осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации товаров бытовой химии.

# Методы контроля

  - Отбор проб. Объем точечной пробы должен быть не менее 500 г.

    - Точечные пробы объединяют и перемешивают.

Полученную пробу делят на две части по ГОСТ 30024, одну из которых направляют на испытания, другую же, упаковывают в тару, на которой указывают:

- наименование продукции;

- номер партии;

- дату изготовления;

- дату и место отбора пробы.

Пробу хранят на предприятии-изготовителе в течение 6 месяцев.

  - Внешний вид и цвет средств определяют визуально.

  - Запах определяют органолептически.

  - Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей средства 1 % проводят по ГОСТ 22567.5 на рН-метре или иономере универсальном лабораторном со стеклянным и хлорсеребряным или стеклянным и каломельным электродами.

Приготовление водного раствора с массовой долей средства 1%: 1 г средства, взвешенного до второго десятичного знака, растворяют в 99 г воды и тщательно перемешивают.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1, раздел 1.

  - Определение пенообразующей способности осуществляется по ГОСТ 22567.1.

  - Определение моющей способности осуществляется по ГОСТ 22567.15. Концентрация рабочего раствора средства – 10 г/ дм3.

  - Определение массы средства в таре осуществляться путем взвешивания.

Среднее содержимое партии определяют как среднее арифметическое значений действительной массы всех единиц выборки.

Объем средства в таре V в литрах (дм3) определяют по формуле:

m

V =  ----------,                                                            (1)

ρ

где m – масса средства в таре, кг;

ρ – плотность средства, определяемая ареометром АОН-2 при температуре (20±0,1) ºС, г/см3.

  - Контроль комплектности, маркировки и качества упаковки осуществляют визуально, с расстояния не более 0,3 м.

  - Токсикологические характеристики продукции контролируют в аккредитованных лабораториях по действующим методикам испытаний.

# Транспортирование и хранение

  - Транспортирование

    - Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

    - Потребительскую тару с продукцией транспортируют в крытых вагонах или контейнерах, сформированными в транспортные пакеты.

    - Формирование пакетов тарно-штучных грузов по ГОСТ 24597. Для транспортирования пакетов применяются поддоны по ГОСТ 9570.

    - Транспортная тара может быть уложена в штабели на стеллажах.

  - Хранение

    - Хранить в недоступном для детей месте, в сухом месте при температуре от 0С до +40С и относительной влажности воздуха не более 85%.

# Указания по эксплуатации и утилизации

  - Назначение и способ применения средств должны соответствовать указаниям на этикетке.

  - Средства должно использоваться только по назначению.

  - При применении средств необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не допускать попадания средств в глаза;

- хранить в местах, не доступных детям;

- при попадании средств в глаза необходимо промыть их большим количеством воды.

  - Тара после использования средства и средство после окончания срока годности утилизируются как бытовые отходы в установленном порядке.

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Срок годности - 24 месяца со дня изготовления.

  - По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

# Приложение А

(обязательное)

Перечень документов на которые даны ссылки

| ГОСТ 2.114-2016 | ЕСКД. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.579-2019 | Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.016-79 | Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ |
| ГОСТ 12.1.018-93 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.032-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.033-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.020-80 | Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.103-83 | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация |
| ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| ГОСТ 9142-2014 | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия |
| ГОСТ 9570-2016 | Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия |
| ГОСТ 13841-95 | Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 18573-86 | Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия |
| ГОСТ 18995.1-73 | Продукты химические жидкие. Методы определения плотности |
| ГОСТ 20010-93 | Перчатки резиновые технические. Технические условия |
| ГОСТ 22567.1-77 | Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности |
| ГОСТ 22567.5-93 | Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов |
| ГОСТ 22567.15-95 | Средства моющие синтетические. Метод определения моющей способности |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ 24597-81 | Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 25644-96 | Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования |
| ГОСТ 25776-83 | Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку |
| ГОСТ 25951-83 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия |
| ГОСТ 30024-93 | Вещества поверхностно-активные и средства моющие синтетические. Методы деления пробы |
| ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| ГОСТ 32478-2013 | Товары бытовой химии. Общие технические требования |
| ГОСТ 32479-2013 | Средства для стирки. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 1.3-2018 | Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению |
| ГОСТ Р 51474-99 | Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами |
| ГОСТ Р 52108-2003 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения |
| ГОСТ Р 58577-2019 | Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| СП 1.1.1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СП 2.2.3670-20 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда |
| ТР ТС 005/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» |
| Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |